## Slide 1
HD 다운로더 메뉴얼
※ 펌웨어 다운로드
=> 버튼을 1회 누른다.
※ 펌웨어 업데이트
 USB 메모리에 update.img 를 복사 후
 버튼을 3회 누른다. ( LED 가 3개 표시 될 때까지 )
※ LTE Setup 스크립트 교체
USB 메모리에 /USER_SCRIPT 폴더를 생성 후 아래 이름과 같이 수정된 스크립트를 넣는다.( download_before.sh , download_after.sh )
USB 메모리를 장비에 꼽고,
버튼을 5회 누른다. ( LED 가 5개 표시 될 때 까지 )
※ LTE Setup 스크립트 LOG 복사
USB 메모리를 장비에 꼽고,
버튼을 7회 누른다. ( LED 가 7개 표시 될 때 까지 )
USB 메모리에 /USER_SCRIPT/log/Devices_ID_0* ( *장비번호 ) 에
LOG 파일을 확인한다.